## Slide 1: RT-BOT
การใช้งานหุ่นยนต์

## Slide 2
รู้จัก ATX2
เขียนโปรแกรม Arduino
หุ่นยนต์เคลื่อนที่อย่างง่าย
หุ่นยนต์เดิน
ตามเส้น
Gripper
โมดูล
อัลตร้าโซนิก
Encoder
การเขียนเมนู
บอกโจทย์
ซ้อม
แข่งขัน

## Slide 3: หลักการของระบบควบคุม
อินพุต
เอาต์พุต
ประมวลผล

## Slide 4: บอร์ด ATX2

## Slide 5
แบตเตอรี่
อแดปเตอร์
เปิด/ปิด
เซอร์โว
USB (Download)
  ANALOG
I2C
DIGITAL
ANALOG
มอเตอร์

## Slide 6
จอสี
128x160 จุด
สื่อสารอนุกรม 1
OK
RESET
knob
ไฟเตือนแบต
ไฟเลี้ยง CPU
ไฟเลี้ยง SERVO
ลำโพงเปียโซ

## Slide 7: IPST-SE
ATX2
Motor x 6 Servo x 8
I/O x 18
Motor x 2 Servo x 4
I/O x 20
เปรียบเทียบ IPST-SE vs ATX2

## Slide 8: คอมไพเลอร์ Open Source
ATX2
Software
Edit+Compile+Download
Arduino

## Slide 9: ติดตั้งโปรแกรม Arduino 1.07
1. เปิดโปรแกรมในแผ่น CDROM
2. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ Arduino 1.07_TPA150313
3. ทำตามขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม

## Slide 10: ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม
10
เมื่อจบขั้นตอนนี้จะมีหน้าต่าง ติดตั้งไดรเวอร์
ห้ามกด Cancel

## Slide 11
เพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้จักกับบอร์ด ATX2
ขั้นตอนติดตั้งไดรเวอร์

## Slide 12
ขั้นตอนติดตั้งไดรเวอร์

## Slide 13
ROBOT MINDMAP

## Slide 14
void setup()
{
}
void loop()
{
}
สำหรับกำหนดค่า เกิดขึ้นครั้งเดียว
โปรแกรมหลักทำงานต่อเนื่อง
รูปแบบของโปรแกรม Arduino

## Slide 15
START
ทำงานใน Setup
ทำงานใน Loop
รูปแบบของโปรแกรม Arduino

## Slide 16
ตรวจสอบว่าเลือกบอร์ด ATX2 แล้ว

## Slide 17
สายเชื่อมต่อแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ Li-Po
แดง บวก
ดำ ลบ
2 เซล 7.4V
กระแส 1100mA
จ่ายกระแส 30 เท่า
ชาร์จ 5 เท่า
แบตเตอรี่และขั้วต่อ

## Slide 18
2 เซล 7.4V
กระแส 1100mAh
จ่ายกระแส 30 เท่า
ชาร์จ 5 เท่า
รายละเอียดแบตเตอรี่ ลิเธียม-โพลิเมอร์
1 เซล 3.7V อนุกรมกัน 2 เซล = 7.4V
จ่ายกระแสชั่วขณะได้ 1100 x 30 = 33000mA O_o!
ชาร์จได้ 5 เท่า 1100x5 = 5500mA ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
จ่ายไฟ 1100 mA ต่อเนื่องได้ประมาณ 1 ชั่วโมง

## Slide 19
ติดตั้งแบตเตอรี่กับหุ่นยนต์

## Slide 20
สถานะแบตเตอรี่
ถ้า LED ติด ต้องเปลี่ยนแบตทันที

## Slide 21
1. ต่อแบตเตอรี่
2.ต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์
3.ไฟ USB ติดสว่าง
ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

## Slide 22
เลือกพอร์ตอนุกรม

## Slide 23
#include <ATX2.h>
void setup(){
glcd(0,0,"Hello World");
}
void loop(){
}
ทดสอบโปรแกรมแรก

## Slide 24
ตรวจสอบไวยกรณ์/อัพโหลด
1. คอมไพล์
2. แจ้งว่าคอมไพล์ผ่าน
3. อัพโหลดไปยัง ATX2

## Slide 25
ผลลัพธ์ที่บอร์ด ATX2

## Slide 26
คุณสมบัติของขอ GLCD

## Slide 27
glcd แสดงข้อความที่จอ GLCD ได้ 21 ตัว 16 บรรทัด (size 1)
รูปแบบ
void glcd(x,y,*p,...)
พารามิเตอร์
x คือตำแหน่งบรรทัดมีค่าตั้งแต่ 0-15
y คือตำแหน่งตัวอักษรมีค่าตั้งแต่ 0-24
*p คือข้อความที่ต้องการนำมาแสดง
ค่าพิเศษ
%d แสดงตัวเลขจำนวนเต็มในช่วง -32,768 ถึง 32,767
%h แสดงตัวเลขฐานสิบหก
%b แสดงตัวเลขฐานสอง
%l แสดงตัวเลขจำนวนเต็มในช่วง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
%f แสดงผลตัวเลขจำนวนจริง (แสดงทศนิยม 3 หลัก)
คำสั่งของ GLCD

## Slide 28
ปกติเป็น Mode 0
ตัวอย่าง : glcdMode(1);
คำสั่งของ glcdMode (หมุนหน้าจอ)

## Slide 29
setTextSize()
ตัวอย่าง : setTextSize(4);
ขนาดตัวอักษรเป็น 4 เท่าขนาดปกติ
ปรับขนาดตัวอักษร

## Slide 30
setTextColor(COLOR)
GLCD_RED,
GLCD_GREEN,
GLCD_BLUE,
GLCD_YELLOW,
GLCD_BLACK,
GLCD_WHITE,
GLCD_CYAN,
GLCD_MAGENTA
GLCD_ORANGE
GLCD_LIME
GLCD_VIOLET
GLCD_PINK
GLCD_DOLLAR
GLCD_SKY
GLCD_BROWN
GLCD_DARKGREEN
GLCD_NAVY
GLCD_GRAY
GLCD_DARKGRAY
ตัวอย่าง
#include <ATX2.h>
void setup(){
setTextColor(GLCD_WHITE);
glcd(0,0,"Hello");
setTextColor(GLCD_GREEN);
glcd(1,0,"World");
}
void loop(){}
ค่าสีตัวอักษร

## Slide 31
ตัวอย่าง
#include <ipst.h>
void setup(){
setTextBackgroundColor(GLCD_RED);
setTextColor(GLCD_YELLOW);
glcd(0,0,"Hello World");
}
void loop(){}
setTextBackgroundColor(COLOR)
ค่าสีพื้นหลังตัวอักษร

## Slide 32
glcdRect(x,y,width,height,color)
glcdFillRect(x,y,width,height,color)
glcdCircle(x,y,radius,color)
glcdFillCircle(x,y,radius,color)
glcdLine(x1,y1,x2,y2,color)
x ตำแหน่งแนวนอน
y ตำแหน่งแนวตั้ง
width ความกว้าง
height ความสูง
redius รัศมี
color สี
แสดงรูปทรงเรขาคณิต

## Slide 33
สร้างวงกลมสีแดงอยู่กึ่งกลางจอภาพ รัศมีเต็มจอพอดี
บททดสอบ 1

## Slide 34
ลากเส้น 4 เส้นโดยมีจุดตัดอยู่กลางจอภาพพอดี
บททดสอบ 2

## Slide 35
สร้างสี่เหลี่ยมซ้อนกันดังรูป
บททดสอบ 3

## Slide 36
glcd แสดงข้อความที่จอ GLCD ได้ 21 ตัว 16 บรรทัด (size 1)
รูปแบบ
void glcd(x,y,*p,...)
พารามิเตอร์
x คือตำแหน่งบรรทัดมีค่าตั้งแต่ 0-15
y คือตำแหน่งตัวอักษรมีค่าตั้งแต่ 0-24
*p คือข้อความที่ต้องการนำมาแสดง
ค่าพิเศษ
%d แสดงตัวเลขจำนวนเต็มในช่วง -32,768 ถึง 32,767
%h แสดงตัวเลขฐานสิบหก
%b แสดงตัวเลขฐานสอง
%l แสดงตัวเลขจำนวนเต็มในช่วง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
%f แสดงผลตัวเลขจำนวนจริง (แสดงทศนิยม 3 หลัก)
คำสั่งของ GLCD

## Slide 37
glcd(0,0,"%d",100);
การแสดงผลค่าตัวเลข

## Slide 38
byte
0-65535 (unsigned int)
word
0-255 (unsigned char)
0-1
boolean
True
False
-32768 ถึง 32767
int
-128 ถึง 127
char
-3.4 x 1038 ถึง 3.4 x 1038
float
หาข้อมูลเพิ่มเติมจาก reference
ค่าตัวแปรที่ใช้งานบ่อยๆ

## Slide 39
ATX2 กับ ZX-Switch01
ต่อกับขา 26
ต่อกับขา 27

## Slide 40: คำสั่งส่งค่าออกเอาต์พุตดิจิตอล
out(ch,state);
ส่งค่าสถานะ(state) 0 หรือ 1
ออกไปยังตำแหน่งขา (ch)ที่ระบุ
เช่น out(17,1);

## Slide 41
ใช้ลำโพงเปียโซ มีอิมพีแดนซ์ 32W
มีค่าความถี่ย่าน 300Hz ถึง 3000 Hz
ATX2 กับ ลำโพงเปียโซ
beep();
กำเนิดเสียงความถี่ 500 Hz นาน 0.1 วินาที
sound(freq,time);
freq ความถี่เสียง
time เวลาที่เสียงดัง

## Slide 42
#include <ATX2.h>
void setup(){
}
void loop(){
beep();
delay(1000);
}
ตัวอย่าง : สร้างเสียงติ๊ดทุกๆ 1 วินาที

## Slide 43
#include <ATX2.h>
void setup(){}
void loop(){
sound(1200,500);
sleep(1000);
}
ตัวอย่าง : สร้างเสียงความถี่ 1200 Hz นาน 0.5 วินาที

## Slide 44
หมุนเพื่อปรับค่า 0-1000
knob() : ตัวต้านทานปรับค่าได้

## Slide 45
knob() ใช้อ่านค่าตัวต้านทานปรับค่าได้บน ATX2
ค่าอยู่ในช่วง 0-1000
รูปแบบ
knob();
การคืนค่า
ค่าที่อ่านได้จาก knob มีค่าระหว่าง 0-1000
ตัวอย่าง
glcd(1,1,"%d",knob());
การใช้งานคำสั่ง knob()

## Slide 46
รูปแบบ
knob(x);
x คือค่า Scale หรือช่วงที่ต้องการ
ตัวอย่าง
glcd(1,1,"%d",knob(180));
หน้าจอจะแสดงค่า 0-180 เพราะตั้งค่าสเกลเป็น 180
การใช้งานคำสั่ง knob(x)

## Slide 47
รูปแบบ
knob(x,y);
x คือค่า Scale ช่วงเริ่มต้น
y คือค่า Scale ช่วงท้าย
ตัวอย่าง
glcd(1,1,"%d",knob(10,90));
หน้าจอจะแสดงค่า 10-90 ตามการหมุน knob()
การใช้งานคำสั่ง knob(x,y)

## Slide 48
glcd(0,0,"%d",knob());
การแสดงผลค่า knob() ที่จอ GLCD

## Slide 49: สวิตช์ OK
กดเป็นจริง
ไม่กดเป็นเท็จ
คำสั่ง sw_OK()
#include <ATX2.h>
void setup(){}
void loop(){
if(sw_OK()){
sound(1200,100);
}
}
ตัวอย่าง

## Slide 50: สวิตช์ OK
รอจนกระทั่งกดสวิตช์ OK
แล้วปล่อยสวิตช์ จึงจะทำงาน
คำสั่ง sw_OK_press()
#include <ATX2.h>
void setup(){}
void loop(){
sw_OK_press();
beep();
}
ตัวอย่าง

## Slide 51
1. แสดงข้อความที่หน้าจอ
2. รอจนกระทั่งกดสวิตช์ OK
3. ทำงานคำสั่งถัดไป
คำสั่ง OK ()
#include <ATX2.h>
void setup(){
OK();
}
void loop(){
}
ตัวอย่าง

## Slide 52
motor (CH,POW)
CH 1-6 คือมอเตอร์ 1 ถึง 6
12 สำหรับมอเตอร์ 1 และ 2
34 สำหรับมอเตอร์ 3 และ 4
56 สำหรับมอเตอร์ 5 และ 6
100,ALL,ALL4 สำหรับมอเตอร์ 1 ถึง 4
106 หรือ ALL6 สำหรับมอเตอร์ทั้ง 6 ตัว
POW ความเร็ว -100 ถึง 100
ค่าบวก เดินหน้า
ค่าลบ ถอยหลัง
คำสั่งขับมอเตอร์

## Slide 53
motor (CH,POW)
motor(1,60); ให้มอเตอร์ 1 ไปหน้าความเร็ว 60%
motor(12,-80); ให้มอเตอร์ 1 และ 2 ถอยหลังความเร็ว 80%
motor(ALL,100); ให้มอเตอร์ 1-4 ไปด้านหน้าด้วยความเร็ว 100%
ตัวอย่าง : motor()

## Slide 54
motor_stop(CH)
คำสั่งหยุดมอเตอร์
CH 1-6 คือมอเตอร์ 1 ถึง 6
12 สำหรับมอเตอร์ 1 และ 2
34 สำหรับมอเตอร์ 3 และ 4
56 สำหรับมอเตอร์ 5 และ 6
100,ALL,ALL4 สำหรับมอเตอร์ 1 ถึง 4
106 หรือ ALL6 สำหรับมอเตอร์ทั้ง 6 ตัว
คำสั่ง ao() เท่ากับ motor_stop(12); มอเตอร์ 1 และ 2 หยุด
คำสั่ง AO() เท่ากับ motor_stop(ALL); มอเตอร์ 1-4 หยุด

## Slide 55
เดินหน้า
fd(speed);
ถอยหลัง
bk(speed);
เลี้ยวซ้าย
sl(speed);
เลี้ยวขวา
sr(speed);
tl(speed);
เลี้ยวด้านเดียว
tr(speed);
หยุดหุ่นยนต์
ao();
speed = 0-100
ฟังก์ชั่นขับเคลื่อนหุ่นยนต์ กรณีขับเคลื่อน 2 ล้อ
motor1
motor2
motor1
motor2
motor1
motor2
motor1
motor2

## Slide 56
เดินหน้า
FD(speed);
ถอยหลัง
เลี้ยวซ้าย
เลี้ยวขวา
หยุดหุ่นยนต์
AO();
speed = 0-100
ฟังก์ชั่นขับเคลื่อนหุ่นยนต์ กรณีขับเคลื่อน 4 ล้อ
motor2
motor1
motor3
motor4
BK(speed);
motor2
motor1
motor3
motor4
SL(speed);
motor2
motor1
motor3
motor4
SR(speed);
motor2
motor1
motor3
motor4

## Slide 57
ทดสอบขับเคลื่อน
เดินหน้า 1 วินาที ถอยหลัง 1 วินาที
#include <ATX2.h>
void setup(){OK();}
void loop(){
FD(50); delay(1000);
BK(50); delay(1000);
}

## Slide 58
ทดสอบขับเคลื่อน
เดินวนเป็นรูปสี่เหลี่ยม
#include <ATX2.h>
void setup(){
OK();
}
void loop(){
FD(50);
delay(1000);
SR(50); delay(700);
}

## Slide 59
ปรับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ตรง
FD2(Speed1,speed2); เดินหน้า
BK2(Speed1,speed2); ถอยหลัง
Speed1 คือมอเตอร์ 1 และ 2
Speed2 คือมอเตอร์ 3 และ 4
motor2
motor1
motor3
motor4

## Slide 60
แผงวงจรตรวจจับการสะท้อน ZX-03

## Slide 61
ตำแหน่งติดตั้งแผงวงจร ZX-03
A4
A5

## Slide 62
ไม่เกิน 1 CM
ตำแหน่งติดตั้งแผงวงจร ZX-03
A4
A5

## Slide 63
อ่านค่าจาก ZX-03 แสดงที่ GLCD
#include <ATX2.h>
void setup(){
setTextSize(3);
glcdMode(3);
}
void loop(){
glcd(0,0,"L=%d ",analog(5));
glcd(1,0,"R=%d ",analog(4));
}
อ่านสีขาว
อ่านสีดำ
หาค่ากลาง
RefL =(900+120)/2 = 510
RefR =(880+130)/2 = 505

## Slide 64
L
R
L
R
ตรวจสอบผลการสะท้อนแสง ZX-03
อ่านค่าสีดำ
อ่านค่าสีขาว

## Slide 65
หุ่นยนต์เคลื่อนที่หยุดที่เส้นดำ
#include <ATX2.h>
void setup(){
OK();
glcdClear();
FD(50);
while(analog(5)>510);
AO();
glcd(1,1,"Stop... ");
}
void loop(){}

## Slide 66
รูปแบบการเคลื่อนที่ตามเส้นอย่างง่าย

## Slide 67
ด้านซ้ายและขวาเจอสีขาว
if(L>250&&R>250){
FD(60);
}

## Slide 68
ด้านซ้ายเจอสีดำ
if(L<250&&R>250){
SL(60);
}

## Slide 69
ด้านขวาเจอสีดำ
if(L>250&&R<250){
SR(60);
}

## Slide 70
เจอสีดำ สองด้าน
if(L>250&&R<250){
FD60);
delay(200);
}

## Slide 71
รูปแบบเคลื่อนที่ตามเส้นอย่างง่าย

## Slide 72
โปรแกรมทดสอบ
#include <ATX2.h>
int L,R,RefL=510,RefR=505;
void setup(){OK();}
void loop(){
L=analog(5);
R=analog(4);
if(L>RefL&&R>RefR){ FD(40); }
else if(L<RefL&&R>RefR){SL(40);}
else if(L>RefL&&R<RefR){SR(40);}
}

## Slide 73
เจอเส้นตัดส่งเสียงออกลำโพง และเดินข้ามไป

## Slide 74
โปรแกรมทดสอบ
#include <ATX2.h>
int L,R,RefL=510,RefR=505;
void setup(){OK();}
void loop(){
L=analog(5);
R=analog(4);
if(L>RefL&&R>RefR){ FD(40); }
else if(L<RefL&&R>RefR){SL(40);}
else if(L>RefL&&R<RefR){SR(40);}
else if(L<RefL&&R<RefR){
FD(40); sound(500,200);
}
}

## Slide 75
เจอเส้นตัดเลี้ยวขวา

## Slide 76
โปรแกรมทดสอบ
#include <ATX2.h>
int L,R,RefL=510,RefR=505;
void setup(){OK();}
void loop(){
L=analog(5);
R=analog(4);
if(L<RefL&&R<RefR){
FD(40);sound(500,200);
SR(60);delay(400);
}
else if(L>RefL&&R>RefR){FD(40);}
else if(L<RefL&&R>RefR){SL(40);}
else if(L>RefL&&R<RefR){SR(40);}
}

## Slide 77
เทคนิคการเลี้ยวให้ได้ 90 องศาพอดี เมื่อเจอเส้นตัด

## Slide 78
void R90(int x){
ชุดคำสั่ง
y=x+2;
.
}
ชื่อฟังก์ชั่น
ชุดคำสั่งในฟังก์ชั่น
การใช้งานฟังก์ชั่น
R90(200);
ตัวแปรที่ส่งไปยังฟังก์ชั่น
รูปแบบการสร้างฟังก์ชั่น

## Slide 79
void R90(){
FD(40);sound(500,100);
while(analog(5)>RefR){SR(60);}
while(analog(5)<RefR){SR(60);}
}
void L90(){
FD(40);sound(500,100);
while(analog(4)>RefL){SL(60);}
while(analog(4)<RefL){SL(60);}
}
ฟังก์ชั่นเจอเส้นตัดเลี้ยวขวา/ซ้าย

## Slide 80
เซอร์โวมอเตอร์มาตรฐาน
แกนหมุน 180 องศา
ไฟเลี้ยง (+)
GND (-)
สัญญาณ (S)
GND (-)
สัญญาณ (S)

## Slide 81
SM Gripper 2015
SERVO1 : SV1
SERVO2: SV2
เฟืองโลหะ
เฟืองพลาสติก

## Slide 82
ฟังก์ชั่นขับเซอร์โวมอเตอร์
servo(CH,POS);
CH ช่องที่ใช้ขับ = 1 ถึง 8
POS ตำแหน่งองศาเซอร์โว = 0-180 ,-1
ค่า -1 หมายถึงหยุดจ่ายสัญญาณให้เซอร์โว
เซอร์โวจะไม่ล็อกแกน

## Slide 83
โปรแกรมทดสอบ SERVO1
#include <ATX2.h>
int x;
void setup(){
OK();glcdClear();
}
void loop(){
x=knob(180);
servo(1,x);
glcd(1,1,"%d ",x);
}
หมุน knob ทดสอบ

## Slide 84
#include <ATX2.h>
int x;
void setup(){
OK();glcdClear();
}
void loop(){
x=knob(180);
servo(2,x);
glcd(1,1,"%d ",x);
}
โปรแกรมทดสอบ SERVO1
หมุน knob ทดสอบ

## Slide 85
สร้างฟังก์ชั่น sHome()
เพื่อให้เซอร์โวอยู่ในตำแหน่ง home

## Slide 86
อัลตร้าโซนิค HC-SR04
GND (-)
ไฟเลี้ยง (+)
Echo(25)
Trigger(24)

## Slide 87
ฟังก์ชั่นอ่านค่าจาก HC-SR04
sonar();
คืนค่าระยะทางเป็นเซนติเมตร
__sonarTime();
คืนค่าระยะทางเป็นค่าดิบ

## Slide 88
ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น Sonar
#include <ATX2.h>
void setup(){
OK();glcdClear();
}
void loop(){
glcd(0,0,"%d ",sonar());
}
แสดงค่าเป็นเซนติเมตร

## Slide 89
ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น Sonar
#include <ATX2.h>
int x;
void setup(){
OK();glcdClear();
FD(100);
while(sonar()>8);
BK(100);delay(50);AO();
}
void loop(){
sw_OK_press();
FD(100);
while(sonar()>8);
BK(100);delay(50);AO();
}

## Slide 90
Encoder
เครื่องพิมพ์ Inkjet

## Slide 91
Encoder
เครื่องพิมพ์ Inkjet

## Slide 92
Encoder อย่างง่ายจาก ZX-03Q

## Slide 93
แนวคิดการเขียนโปรแกรม
อ่านเป็นขาว 1 ครั้ง ดำ 1 ครั้ง
นับเป็น 1 ค่า

## Slide 94
เจอเส้นตัดเลี้ยวขวา
while(analog(4)>RefR){SR(60);}
while(analog(4)<RefR){SR(60);}
L:A5
R :A4
FD(40);sound(500,200);

## Slide 95
โปรแกรมทดสอบ เลี้ยวขวาแบบชัวๆ โดยครูแบงค์
#include <ATX2.h>
int L,R,RefL=510,RefR=505;
void setup(){OK();}
void loop(){
L=analog(5);
R=analog(4);
if(L<RefL&&R<RefR){
FD(40);sound(500,200);
while(analog(4)>RefR){SR(60);}//เซนเซอร์ขวาเช็ค
while(analog(4)<RefR){SR(60);}//เซนเซอร์ขวาเช็ค
}
else if(L>RefL&&R>RefR){FD(40);}
else if(L<RefL&&R>RefR){SL(40);}
else if(L>RefL&&R<RefR){SR(40);}
}
L
R

## Slide 96
โปรแกรมทดสอบ เลี้ยวขวาแบบชัวๆ โดยครูแบงค์
#include <ATX2.h>
int L,R,RefL=510,RefR=505;
void setup(){OK();}
void loop(){
L=analog(5);
R=analog(4);
if(L<RefL&&R<RefR){
FD(40);sound(500,200);
while(analog(5)>RefR){SR(60);}//เซนเซอร์ขวาเช็ค
while(analog(5)<RefR){SR(60);}//เซนเซอร์ขวาเช็ค
}
else if(L>RefL&&R>RefR){FD(40);}
else if(L<RefL&&R>RefR){SL(40);}
else if(L>RefL&&R<RefR){SR(40);}
}

## Slide 97
โปรแกรมทดสอบ
#include <ATX2.h>
int L,R,RefL=510,RefR=505;
void setup(){OK();}
void loop(){
if(in(30)==0)
{
FD(0);delay(200);
BK(30); delay(200);
SL(60);delay(1000);
}
}
else FD(40);
}

## Slide 98
ชนกำแพง 1 เลี้ยวขวา
ชนกำแพง2 เลี้ยวซ้าย

## Slide 99
โปรแกรมทดสอบ
#include <ATX2.h>
void setup(){OK();L90();R90();
AO();}
void loop(){}
void L90(){
While(1){
if(in(30)==0)
{
FD(0);delay(200);
BK(30);delay(200);
SL(60);delay(1000);
break;
}
}
else FD(40);
}
void R90(){
While(1){
if(in(30)==0)
{
FD(0);delay(200);
BK(30);delay(200);
SR(60);delay(1000);
break;
}
}
else FD(40);
}

## Slide 100
ฟังก์ชั่นเจอเส้นตัดเลี้ยวขวา/ซ้าย

## Slide 101
ฟังก์ชั่นเจอเส้นตัดเลี้ยวขวา/ซ้าย

## Slide 102
ฟังก์ชั่นเจอเส้นตัดเลี้ยวขวา/ซ้าย

## Slide 103
ฟังก์ชั่นเจอเส้นตัดเลี้ยวขวา/ซ้าย

## Slide 104
ฟังก์ชั่นเจอเส้นตัดเลี้ยวขวา/ซ้าย

## Slide 105
ฟังก์ชั่นเจอเส้นตัดเลี้ยวขวา/ซ้าย

## Slide 106
ฟังก์ชั่นเจอเส้นตัดเลี้ยวขวา/ซ้าย

## Slide 107
ฟังก์ชั่นเจอเส้นตัดเลี้ยวขวา/ซ้าย

## Slide 108
ฟังก์ชั่นเจอเส้นตัดเลี้ยวขวา/ซ้าย